220700       Инструкция по эксплуатации.

Важные инструкции по безопасности.

- Сохраните эти инструкции для последующего использования.

- Отключите телевизор от штепсельной розетки. Не используйте при чистке аэрозольные или жидкие очистители. Используйте мягкую ткань для очистки.

- Используйте только приспособления рекомендованные производителями телевизора.

- Не используйте телевизор возле воды, т.е в ванной комнате, возле бассейна и т.п.

- Не ставьте телевизор на нестойкие поверхности, во избежание падения телевизора. Падающий телевизор может нанести увечья проходящим мимо людям и в свою очередь, получить повреждения.

- Телевизор не должен находиться вблизи радиаторов отопления и других обогревающих приборов. Не стоит помещать телевизор во встроенные ниши, книжные полки, т.к. данный прибор требует хорошей вентиллируемости окружающего его пространства.

- Источник питания телевизора в точности должен совпадать с описанным в инструкции.

- Не оставляйте ничего на шнуре питания. Не размещайте телевизор в местах, где шнур электропитания может мешать ходьбе.

- Следуйте всем инструкциям и указаниям на приборе.

- Если телевизор подключен к внешней антенне, убедитесь, что антенна заземлена для защиты от скачков напряжения и статических зарядов.

- Для дополнительной защиты прибора от грозы и поломок при долгом простаивании без использования отключите телевизор от штепсельной розетки и антенны.

- При установке или соединении с внешней антенной избегайте касаться проводов высокого напряжения – это может быть опасно.

- не допускайте перегрузок линий электропередач и розеток – это может быть причиной пожара.

- Не пытайтесь просунуть какие-либо предметы в стандартные разъёмы прибора, т.к. они могут получить опасный удар током, стать причиной короткого замыкания и пожара. Избегайте проливать жидкость на устройство, т.к. это также может послужить причиной короткого замыкания и пожара.

- Не пытайтесь починить телевизор самостоятельно. Не вскрывайте кожух.

- Отключите телевизор от сети электропитания, если:

  - Повреждён шнур электропитания.

  - Пролита жидкость на прибор.

  - Если телевизор неправильно реагирует на введённые команды. Используйте только те настройки, которые описаны в инструкции.

  - Если телевизор был повреждён или упал.

  - Если изображение в телевизоре отличается от ожидаемого.

- Если требуется установить подключаемые запчасти, убедитесь, что их параметры соответствуют параметрам деталей, которые можно использовать в сборке с этим прибором.

- По вопросам эксплуатации и починки обращайтесь в службу техподдержки.

- Фонарик/лампа/радио- и телепереключатель.

- Выбор диапазона (TV (VL/VH/UHF)) (RADIO: AM/FM).

- Регулировка громкости.

- Разъём для наушников.

- Лампа.

- Фонарик.

- Включение сирены.

- Кнопка ON/OFF.

- Регулировка диапазона телевизора и радио.

- Отсек батарей.

- Термометр.

- Компас.

- Клавиша отсоединения фонарика.

- Телескопическая антенна.

- Микрофон.

- Ручка динамо-машины.

- Разъём для подзарядки телефона.

- Аудио разъём.

- Видео разъём.

- Разъём для подключения внешней антенны.

- Разъем постоянного тока 12 В.

- Переключатель источника питания.

- Управление вертикальной развёрткой (V-Hold).

- Регулировка яркости.

- Регулировка контраста.

- Отсек батарей (аккумуляторные Ni-MH батареи).

Управление прибором.

- Фонарик/лампа/TV/Радиоприёмник.

Переместите переключатель в соответствии с выбранной функцией.

- Выбор диапазона.

TV:Для выбора UHF диапазона переместите переключатель вправо (каналы 21-69). Для выбора VH диапазона переместите переключатель в центр (каналы 6-12). Для VL  диапазона, переместите переключатель влево (каналы 1-5).

Радио: Для выбора FM частоты переместите переключатель вправо, для выбора АМ частоты переместите переключатель к центру.

- Регулировка громкости.

Рычажком настройки звука выберите необходимую громкость звучания.

- Разъём для наушников.

При подключении наушников звук будет автоматически подаваться на канал наушников, внешний динамик будет выключен. Наушники не входят в комплект.

- Лампа – для включения переместите переключатель в положение LAMP.

- Фонарик – для включения переместите переключатель в положение LANTERN.

- Включение сирены. Когда включена сирена, все остальные функции автоматически отключаются.

- Кнопка включения/выключения устройства.

- Регулировка частоты принимаемых сигналов.

Вращайте рычажок для выбора частоты необходимого канала или радиостанции.

- Отсек батареек.

- Термометр.

- Компас.

- Кнопка отсоединения фонарика. Фонарик в данном устройстве может быть отсоединён и работать автономно. Для отсоединения нажмите клавишу RELEASE.

- Телескопическая антенна.

Данная антенна подходит для FM радио и всех VHF/UHF каналов телевидения.

- Динамики.

- Ручка динамо-машины.

- Разъём для подзарядки телефона.

- Аудио вход.

- Видео вход.

- Разъём для подключения внешней антенны.

- Разъём постоянного тока (12 В).

Если вы хотите использовать данное устройство в автомобиле или ином развлекательном средстве передвижения, соедините прикуриватель автомобиля и разъём постоянного тока устройства. При использовании устройства в домашних условиях подключите адаптер переменного тока концом DC к прибору, а другим концом – к розетке.

- Переключатель источника питания.

Выберите:

- «Ext» для внешнего источника питания (адаптер переменного тока или аккумулятор автомобиля).

- «BATT» для внутренних батарей.

- «CHARGE» для перезаряжаемых никель-кадмиевых аккумуляторов.

- «DYNAMO» для зарядки 4.8В Ni-Mh аккумуляторов.

- Управление вертикальной разверткой (V-Hold).

Настройте управление до остановки картинки, которая прокручивается вверх и вниз, как показано на рисунке.

- Регулировка яркости.

Настройка изменяет общую яркость изображения.

- Регулировка контраста.

Настройка изменяет контраст изображения.

- Крышка отсека батарей.

Антенна.

Телескопическая стержневая антенна.

В зоне устойчивого сигнала телескопическая антенна обеспечивает чёткую картинку и чистое звучание. Изменяйте угол и направление наклона для получения наилучшего качества принимаемого сигнала.

Замечание: Во избежание поломки антенны, всегда начинайте её сборку с самых больших секций, складывая по одной секции. Не нажимайте на верхнюю часть антенны в разобранном состоянии, во избежание её искривления.

Внешняя антенна.

Когда качество принимаемого сигнала неприемлемо, используя адаптер, можно подключить внешнюю антенну.

Парная антенна сопротивлением 300 ОМ

Замечание: При подключении внешней антенны к гнезду адаптера, сигнал от встроенной телескопической антенны будет игнорироваться.

- Присоедините кабель внешней антенны к адаптеру так, как показано на рисунке.

- Подключите адаптер к устройству так, как показано на рисунке.

4 источника питания.

- Входящий в комплект адаптер переменного тока.

- Автомобильный аккумулятор и адаптер к нему (входит в комплект).

- Подключаемые пальчиковые алкаиновые батарейки (9шт.) размера С или аккумуляторные батарейки. Не входят в комплект.

- Встроенная динамо-машина, подзаряжающая аккумуляторные батареи Ni-Mh, 4.8В.

Замечание: встроенная динамо-машина обеспечивает энергией только радио, фонарик, лампу и сирену. Не обеспечивает электроэнергией телевизор.

Использование прилагающегося адаптера переменного тока.

- Переместите переключатель источника питания в положение EXT.

- Присоедините адаптер к устройству через гнездо постоянного тока (12 В), затем подсоедините адаптер к розетке.

Использование автомобильного аккумулятора.

- Переместите переключатель источника питания в положение EXT.

- Присоедините адаптер к устройству через гнездо постоянного тока (12 В), затем подсоедините адаптер к прикуривателю.

Замечание: данный прибор рассчитан на постоянный ток и напряжение в 12В.

Внимание:

- Отключите адаптер от прикуривателя по окончании использования устройства.

- Для предотвращения удара током, извлекайте шнур адаптера из устройства ПОСЛЕ того, как другой конец шнура адаптера был извлечён из прикуривателя или другого источника энергии.

Питание за счёт внутренних батарей.

- Откройте кожух отсека батареек.

- Вставьте девять сухих батареек размера «С». Батарейки не входят в комплект. Соблюдайте полярность при установке батарей.

- Закройте крышку отсека батарей.

- Передвиньте переключатель режимов питания на BATT.

Внимание:

- Убедитесь что батарейки установлены с соблюдением полярности. В противном случае это может привести к поломке прибора.

- Заменяйте все батарейки сразу.

- Заменяйте старые батарейки на новые, обязательно того же типа: карбоновые или алкаиновые. Не смешивайте батарейки раных типов. Не смешивайте старые и новые батарейки.

- Не смешивайте алкаиновые или стандартные (карбоново-цинковые) батарейки с аккумуляторными (никель-кадмиевыми) батарейками.

- Для предотвращения поломок не допускайте попадания влаги в отсек батареек.

- Если прибор простаивает в течение долгого времени, убедитесь что он отключен от адаптера переменного тока и из него вынуты батарейки. Утечка рабочего раствора старых батареек может вызвать коррозию клемм прибора.

Замечание:

- Когда заряд батарей снижается, изображение будет сжиматься. Замените батареи на новые или используйте альтернативный источник питания.

- Разъем постоянного тока автомобильного кабеля или адаптера переменного тока должны удаляться из гнезда постоянного тока для работы приемника с использованием питания от батарей.

- Время работы сухой батареи и эффективность уменьшается при понижении температуры (обычно ниже +41°F/5°C).

- Не забывайте выключать устройство и Функцию отпугивания насекомых для сохранения заряда батареек.

Для подзарядки Ni-Cаd батареек (не входят в комплект):

  - Передвиньте переключатель источника питания в положение CHARGE.

  - Соедините разъём постоянного тока с соответствующими клеммами адаптера переменного тока, затем подключите адаптер к розетке.

  - Заряжайте батарейки около 15-20 часов перед началом повторного использования.

Важно:

- Используйте только тот адаптер переменного тока, который входит в комплект. Использование некорректного адаптера может привести к поломке прибора и аккумуляторных батарей.

- Подзаряжайте только Ni-Cad батарейки, не подзаряжайте карбоново-цинковые или алкаиновые батарейки.

- Не допускайте лишнего времени подзарядки – это сокращает рабочий срок аккумуляторных батарей.

- Перед началом использования убедитесь, что Ni-Cad батарейки полностью заряжены.

Использование подзаряжаемых NiMh батарей.

Данное устройство имеет встроенный генератор, с помощью которого можно подхаряжать аккумуляторные батареи и производить энергию, питающую радио, лампу, фонарик, сирену, и подзаряжающую Ваш мобильный телефон.

- Выньте ручку генератора из гнезда и разверните её.

- Для подзарядки вращайте ручку по часовой или против часовой стрелки.

- вы можете подзаряжать батареи во время работы других функций устройства.

Разъём для подзарядки мобильного телефона: вращая генератор вы можете подзаряжать Ваш мобильный телефон.

Внимание:

Генератор НЕ производит достаточно энергии для работы телевизора.

Управление прибором.

Работа Телевизора.

- Нажмите кнопку питания один раз.

- Переместите переключатель Lantern/Lamp/TV/Radio/TV Switch в положение «TV» для включения телевизора.

- Для диапазона UHF, переместите переключатель выбора диапазона вправо (каналы 21 – 69). Для диапазона VHF(HI (VH), переместите переключатель выбора диапазона в центральную позицию (каналы 6 – 12). Для диапазона VHF(LO (VL), переместите переключатель выбора диапазона влево            (каналы 1 – 5).

- Настройте диапазон на номер желаемого канала на индикаторе диапазона.

- Настройте антенну для лучшего качества картинки. См. раздел об антенне на предыдущих страницах.

- Настройте регулятор громкости для желаемого уровня.

- Для выключения приемника, нажмите кнопку питания.

Другие настройки:

Вертикальная развертка, яркость и контраст – см. предыдущие страницы.

Внимание:

Перед попыткой изменения настроек для устранения проблем с изображением выполните следующие простые процедуры:

- Настройте диапазон приёма для получения наилучшего изображения.

- Настройте антенну для наилучшего качества изображения.

- Проверьте источник питания.

Работа Радио.

- Нажмите один раз кнопку питания.

- Переместите переключатель Lantern/Lamp/TV/Radio/TV Switch в положение «RADIO».

- Для приёма FM диапазона переместите переключатель вправо или в центральную позицию. Для приёма AM диапазона переместите переключатель влево.

- Настройте диапазон желаемую станцию, она отобразится на индикаторе.

- Для качественного приёма FM диапазона вытяните телескопическую антенну на полную длину. Антенна для приёма AM диапазона уже встроена в устройство. Улучшить приём данного диапазона радиочастот можно поворотом устройства вокруг свой оси.

- Настройте уровень громкости на желаемый уровень.

- Для выключения приемника нажмите кнопку питания.

Работа лампы .

- Нажмите один раз кнопку питания.

- Переместите переключатель Lantern/Lamp/TV/Radio/TV Switch в позицию «Lamp».

- Для выключения лампы нажмите переключатель в позицию «OFF».

Работа фонаря.

- Нажмите один раз кнопку питания.

- Переместите переключатель Lantern/Lamp/TV/Radio Switch в позицию «Lantern».

- Для выключения фонаря нажмите переключатель в позицию «OFF».

Работа сирены.

- Нажмите один раз кнопку питания.

- Нажмите кнопку «SIREN», звук сирены будет включен и все остальные функции устройства будут отключены.

- Выключите сирену для работы с другими функциями устройства.

Как заменить лампу.

Технические требования: флюорисцентная трубка 4Вт/150мм.

A. Снимите с лампы обертку.

B. Поднимите крышку лампы.

С. Замените лампу, закройте крышку лампы и заверните лампу в обертку.

Как заменить лампу фонаря.

Технические требования: лампа 9В/300мА.

A. Поверните против часовой стрелки и снимите крышку лампы.

B. Замените лампу, закройте крышку.

C. Будьте осторожны! Не бросайте металлические предметы внутрь, когда    поднимаете крышку лампы.

Проблемы и методы их решения.

Если ваш телевизор работает некорректно, прочитайте и примените данные советы, перед тем как отдать устройство в сервис-центр.

| Проблема | Возможная причина и пути решения. |
| --- | --- |
| Диагональные полосы на экране. | Перенастройте принимаемую станцию. Вытяните телескопическую антенну. Проверьте подключаемую внешнюю антенну. |
| Перекашивание картинки на экране. | Перенастройте принимаемую станцию. Вытяните телескопическую антенну. Проверьте подключаемую внешнюю антенну. |
| Плохое качество принимаемого сигнала на нескольких каналах. | Перенастройте принимаемую станцию. Вытяните телескопическую антенну. Проверьте подключаемую внешнюю антенну. |
| Полосы на изображении. | Перенастройте принимаемую станцию. Вытяните телескопическую антенну. Проверьте подключаемую внешнюю антенну. Возможно, локальное искажение принимаемого сигнала. |
| Несколько картинок на экране. | Перенастройте принимаемую станцию. Вытяните телескопическую антенну. Проверьте подключаемую внешнюю антенну. Возможно, локальное искажение принимаемого сигнала. Возможно, вертикальная развёртка нуждается в коррекции. |
| Изображение свёртывается/развёртывается | Перенастройте принимаемую станцию. Вытяните телескопическую антенну. Проверьте подключаемую внешнюю антенну. Возможно, локальное искажение принимаемого сигнала. Возможно, вертикальная развёртка нуждается в коррекции. |
| Картинка слишком яркая/тёмная | Возможно, контрастность и яркость нуждается в коррекции. |
| Есть звук, но нет изображения. | Возможно, локальное искажение принимаемого сигнала или проблемы на передающей станции. Возможно, контрастность и яркость нуждается в коррекции. |
| Смазанное изображение | Возможно, локальное искажение принимаемого сигнала или проблемы на передающей станции. Возможно, контрастность и яркость нуждается в коррекции. |
| Нет ни звука, ни изображения | Перенастройте принимаемую станцию. Вытяните телескопическую антенну. Проверьте подключаемую внешнюю антенну. Проверьте настройки изображения и посмотрите, подключен ли прибор к сети и включен ли он. |
| Слабое изображение или изображение с помехами. | Перенастройте принимаемую станцию. Вытяните телескопическую антенну. Проверьте подключаемую внешнюю антенну. Возможно, локальное искажение принимаемого сигнала или проблемы на передающей станции. |
| Есть картинка, но нет звука. | Возможно, подключены наушники или громкость звучания стоит на минимуме. Возможно, локальное искажение принимаемого сигнала или проблемы на передающей станции. |
| Проблемы с трансформацией переменного тока. | Проверьте оба соединения адаптера. Убедитесь в том, что в розетке есть напряжение и она работает корректно. |
| Проблемы с подключением к аккумулятору автомобиля. | Проверьте соединение на обоих концах шнура. Убедитесь в том, что прикуриватель автомобиля работает. |
| Нет питания. | Убедитесь, что подключен адаптер переменного тока и установлены батарейки. Убедитесь, что батарейки установлены с соблюдением полярности. |
| Не работает от батареечного питания | Возможно, подключен адаптер. Возможно не установлены батарейки или батарейки сели. |
| Прерывистая по горизонтали картинка. | Проверьте антенну. |
| Экран «снежит» | Проверьте антенну. Проверьте настройки частоты. |
| Картинка начинает уменьшается | Проверьте состояние источника питания. Возможно, нужно заменить батарейки. |
| Не работает фонарик или подсветка. | Проверьте батарейки. Поменяйте лампу. |